Часть 5

Пакет каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) в Курской области транслируется на следующих частотах:

1. г. Курск, станция мощностью 5000 Вт, вещает на частоте 24 телевизионного канала (498 МГц).

2. г. Рыльск, станция мощностью 2000 Вт, вещает на частоте 10 телевизионного канала (210 МГц).

3. п. Кшенский, станция мощностью 5000 Вт, вещает на частоте 29 телевизионного канала (538 МГц).

4. г. Железногорск, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 25 телевизионного канала (506 МГц).

5. п. Шведчики Брянской обл., станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 25 телевизионного канала (506 МГц) (Антенны направлены на г. Дмитриев-Льговский).

6. п. Глушково, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

7. г. Суджа, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

8. п. Кривицкие-Буды, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

9. п. Большое Солдатское, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

10. сл. Белая, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

11. г. Обоянь, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

12. п. Пристень, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 24 телевизионного канала (498 МГц).

13. п. Мантурово, станция мощностью 200 Вт, вещает на частоте 29 телевизионного канала (538 МГц).

14. п. Большая Лозовка (Щигры), станция мощностью 100 Вт, вещает на частоте 24 телевизионного канала (498 МГц).

15. п. Новоберезово, станция мощностью 100 Вт, вещает на частоте 41 телевизионного канала (634 МГц).

16. с. Крупец (Дмитриев), станция мощностью 500 Вт, вещает на частоте 25 телевизионного канала (506 МГц).

17. с. Тарасово Медвенского района, станция мощностью 250 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

18. с. Речица Льговского района, станция мощностью 250 Вт, вещает на частоте 40 телевизионного канала (626 МГц).

Наиболее часто задаваемые вопросы:

1. Когда планируется переход на DVB-T2 первого пакета программ?

Перевод пакета телевизионных каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) на новый стандарт вещания DVB-T2 планируется осуществить до 15 января 2015 года.

2. Когда запустят 2-ой мультиплекс?

Пакет телевизионных каналов РТРС-2 (второй мультиплекс) будет включаться поэтапно, начиная с марта 2014 года и заканчивая 2018 годом. В настоящее время в тестовом режиме работают передатчики в городах с населением более 50 тыс. жителей (Курск и Железногорск). Вещание второго мультиплекса осуществляется в стандарте DVB-T2.

3. Что необходимо иметь для приема цифрового сигнала стандарта DVB-T2?

Для приема сигнала цифрового эфирного телевидения необходимо иметь цифровой телевизор стандарта DVB-T2 (или телевизионную приставку DVB-T2) и эфирную антенну дециметрового диапазона (индивидуальную или коллективную), направленную на ближайший ретранслятор.

4. Как настроить телевизор со встроенным цифровым приемником для приема цифрового телевидения?

Для настройки телевизионного приемника со встроенным тюнером, необходимо убедиться, что эфирная ТВ антенна исправна и направлена на ближайший ретранслятор, затем, в меню телевизора нужно включить автоматический поиск программ. Если телевизор имеет какие-то особенности для настройки цифрового сигнала, то информация об этом должна быть отражена в паспорте телевизора.

5. Где можно приобрести приставки стандарта DVB-T2?

Телевизионные приставки стандарта DVB-T2 продают в магазинах бытовой электроники, в компьютерных магазинах и на рынке. Телецентр не занимается реализацией телевизионных приставок.

6. Будет ли продолжаться вещание в стандарте DVB-T?

До 15 января 2015 года сигнал стандарта DVB-T пакета каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) будет полностью заменен сигналом нового стандарта DVB-T2.

7. Совместимы ли приставки DVB-T с сигналом стандарта DVB-T2?

К сожалению, приставки стандарта DVB-T не могут принимать сигнал стандарта DVB-T2. И наоборот, современные приставки DVB-T2 могут принимать сигнал более раннего стандарта DVB-T.

8. Почему тогда, когда жители региона оценили качество цифрового вещания, купили дорогостоящие телевизоры, Правительство решило сменить стандарт?

Ситуация у нас несколько сложнее, чем в целом по России. Так как Курская область вошла в число регионов первой очереди, внедрение цифрового вещания у нас состоялось еще в 2009 году, все объекты вещания настроены на стандарт DVB-T.

Решение правительственной комиссии о смене стандарта признано своевременным, так как в целом по России внедрение «цифры» находилось в тот момент на начальном этапе. Мы идем в авангарде мирового процесса: восемь стран уже запустили вещание в DVB-T2, 10 - переходят, 28 - приняли стандарт и сейчас разрабатывают план перехода на него.

9. Зачем нужно было переходить с аналога на цифровой формат?

Это неизбежный процесс. Покупая мобильные телефоны, компьютеры, мы тоже должны следить за техническими новинками. Сегодня сектор телекоммуникаций - стремительно развивающийся процесс. За 20 лет поменялось много технологий. И каждый, кто хочет жить в ногу со временем, получать качественные услуги, должны следить за этим процессом.

10.Где гарантия, что не появятся более современные стандарты, например ТЗ, Т4, Т5...?

Более высокой скорости передачи информации в единице спектра, чем в DVB-T2, говорят, быть не может даже теоретически. При утвержденных настройках у стандарта DVB-T скорость потока 22 Мбит/с, а у DVB-T2 — 33 Мбит/с. Поэтому стандарт DVB-T2 на сегодня является самым современным. В аналогичном стандарте строится вся Европа.

11. Возможно ли параллельное вещание на новом и старом стандарте?

В сентябре 2011 года решением Правительства Российской Федерации стандарт DVT-Т2 был объявлен единственным для телевизионных сетей в России, другого не будет.

12. Многие приходят к выводу, что лучше купить спутниковую «тарелку» или подключиться к кабельному телевидению.

Все эти услуги - платные. А эфирное цифровое вещание - бесплатное. Люди могут бесплатно смотреть до 20 каналов, получая при этом очень качественное изображение без абонентской платы.

13. В магазинах Курска телевизоры и приставки с новым стандартом DVB-T2 продаются?

В настоящее время сети магазинов бытовой техники и электроники приступили к массовым продажам телевизионного оборудования нового стандарта. Наши специалисты уже приобрели несколько ТВ-приставок, поддерживающих как нынешний формат DVB-T, так и идущий ему на смену DVB-T2.

14. Когда планируется отключение аналогового телевидения?

Отключение аналогового телевизионного вещания в Курской области, как приграничном регионе, будет проводиться постепенно, начиная с конца 2015 года. В последнюю очередь будут выключаться аналоговые передатчики, транслирующие «Первый канал» и «Россия 1» в областных центрах.

15. Где можно получить консультацию специалистов?

Центр консультационной поддержки населения (ЦКП): г. Курск, ул. Радищева, д. 115а, тел.: (4712)36-02-12, моб.: 8-906-692-62-12, Е-mail: help@tv46.ru.Бесплатный телефон общероссийского единого информационного центра: 8-800-220-20-02. ЦКП работает ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных дней.

Специалисты ЦКП окажут помощь в подборе приемного оборудования.

DVB-T2 - информация (94.07 МБ)

Как подключиться (134.29 МБ)

Цифровое вещание (8.34 МБ)

Дата опубликования: 12.08.2014 11:41Дата последнего изменения: 12.08.2014 11:52Автор: Комитет промышленности и транспорта Курской области